## Slide 1: Проблемы генерации тестового трафика и пути их решения при помощи FPGA
Владимир Смирнов
Главный конструктор АО «НИЦ»

## Slide 2: Пара слов о команде
Главная компетенция – разработка аппаратных платформ для инфобеза
Изюминка – применение FPGA в подходящих местах
Специализация – «без крипто»
Основные задачи на сегодня – аппаратные платформы для КИИ
  российскость
  требования доверия, в том числе к архитектуре CPU
  как следствие, неприменимость вкусностей в виде SmartNIC и DPDK
  как следствие, невысокая производительность программной обработки трафика

## Slide 3: Пара слов о команде
Из интересного - компетенция по реверсу Fortinet, от FGT30 до FGT6xxx
Начиная с FGT60, все решения имеют в своём составе NP6-NP7 и CP8-CP9, иногда как IP-блок, иногда как чип
Сноска: что такое IP-блок (готовый функциональный блок)
Что такое NP6-NP7
Что такое CP8-CP9

## Slide 4: Пара слов о команде
Аппаратная платформа для КИИ
  похоже, что только RISC V
  похоже, что только голый *BPF
  похоже, что без SmartNIC
Производительность программной обработки трафика, особенно на малых пакетах, весьма низкая
Единственный выход – аппаратное ускорение обработки трафика
  FPGA +
  ASIC –

## Slide 5: Что такое FPGA
Летучая мышь в аппаратке – можно сконфигурировать для исполнения практически любой «железной» функции
После конфигурации становится тем чипом, что Вам нужно
Аналог – листок клетчатой бумаги
  можно стереть
  можно нарисовать любую схему
  размер листка ограничен
  цена FPGA нелинейно привязана к размеру листка

## Slide 6: Физическая структура SRAM FPGA

## Slide 7: Физическая структура SRAM FPGA
Следствия:
  медленнее, чем ASIC, на десятичный порядок
  прожорливее, чем ASIC, на половину десятичного порядка (в расчёте на одну функцию)
Особенности применения:
  максимальная специализация
  быстрота за счёт исключения ненужного функционала
  полная детерминированность поведения (если конструктор сумеет )
  ограничения на гибкую алгоритмическую обработку данных

## Slide 8: Трудная дорога к ASIC

## Slide 9: Архитектура аппаратной платформы
Сочетание процессоров RISC V и блоков на FPGA
Две версии: старшая и младшая
Модульность старшей версии
Главная гипотеза – применимость правила Парето к трафику (80-20)

## Slide 10: Предварительное тестирование RISC V
Первые попытки тестирования стандартными средствами: пара х86 и DUT на RISC V
Обескураживающий результат
Инструментарий: TCPReplay(Industrial Protocols), Iperf, TREX
Производительность на малых пакетах крайне низкая
На CortexA кстати тоже

## Slide 11: Выводы из результатов тестирования
наблюдаются артефакты:
  прикладных программных инструментов
  операционных систем
  кремния
артефакты имеются как для DUT, так и для генератора и регистратора трафика
все наблюдаемые артефакты сложно разделимы
для сколько-нибудь репрезентативных результатов требуется постоянная калибровка стенда (IXIA в нашем случае)

## Slide 12: Дополнительные сложности
проблема точных меток времени
без них затруднительны анализ и оптимизация задержек пакетов в IP-стеке и ППО
применение стандартных способов синхронизации?
применение для синхронизации GPS?
проблема снимается, если генератор и регистратор трафика синхронизированы от одного источника

## Slide 13: Дополнительные сложности
проблемы Latency/Jitter
программные средства генерации трафика:
  как правило, не дают возможности управлять этими параметрами
  вносят свои собственные помехи, причём труднопредсказуемые и слабо контролируемые

## Slide 14: Дополнительные сложности
проблемы генерации фрагментированных пакетов
программные средства генерации трафика:
  как правило, не дают возможности управлять фрагментацией
  управление фрагментацией спрятано в недрах IP-стека и зависит от настроек подключённых снаружи интерфейсов

## Slide 15: Дополнительные сложности
проблемы контроля и управления IPG
что такое IPG ?
Normal IPG и Short IPG
маленькое отступление – а в Вашем стенде учтены настройки коммутаторов?

## Slide 16: Дополнительные сложности
проблема некорректных пакетов
пример из жизни – электростанция
а мы точно знаем, где будут обработаны некорректные пакеты?
  на АСО ?
  в NIC ?
  в IP-стеке ?
  ещё где-то ?

## Slide 17: Выводы из результатов тестирования
надёжные воспроизводимые результаты в нашем случае даёт только применение аппаратных генераторов трафика (IXIA, KeySight, Spirent, National Instruments)
задача наладки и оптимизации ПАК становится чрезвычайно дорогостоящей из-за цены тестирующего окружения

## Slide 18: Предлагаемый путь решения
разделение функционалов генерации, воспроизведения, фиксации и постобработки трафика
генерация и постобработка делается стандартными средствами ОС и ППО на обычной вычислительной платформе
воспроизведение и фиксация трафика проводится средствами FPGA
соответствующие аппаратные платформы имеются в виде опытных образцов

## Slide 19: Предлагаемый путь решения
Достоинства:
  воспроизведение образца трафика с точностью 8 нс
  внесение в трафик меток времени с точностью 5…8 нс
  воспроизведение трафика с любыми задержками и/или джиттером
  воспроизведение некорректных и/или фрагментированных пакетов с любым корректным IPG
  захват принимаемого трафика, включая некорректные пакеты с произвольным IPG
  внесение в захваченный трафик меток времени с прежней точностью
  управление окном захвата (по времени и/или по условию)
  цена

## Slide 20: Предлагаемый путь решения
Недостатки:
  на сегодня предельная скорость интерфейсов – 1 ГБит/с
  нет компетенции по разработке ППО для генерации и постобработки трафика

## Slide 21: Аппаратная платформа Спрут2

## Slide 22: Аппаратная платформа Краб 1.2

## Slide 23: Аппаратная платформа Краб 1.2
Процессорный модуль RISCV JH7110

## Slide 24
Спасибо за внимание !
Буду благодарен за Вашу обратную связь по ссылке:
https://forms.gle/g4cmxivug9UN7HJWA
Владимир Викторович Смирнов
vvs@centin.ru
@VladSmrn