## Slide 1
Как мы готовились транслировать Евро24
и справились с нагрузкой
в млн пользователей

## Slide 2
Привет!
Руководитель отдела эксплуатации сетевой инфраструктуры и CDN
Я Дмитрий Ипатов

## Slide 3
К чему готовиться?
Балансировщики | Сеть | Backend | CDN | 
 |  |  | Partners | OkkoCDN
? | ? | ? | ? | ?
Количество пользователей = 1 500 000
Время на подготовку = 4 месяца

## Slide 4
End-to-End тестирование
Enviroment
Performance-test
performance.yaml
Деплой
K6
Запуск теста
Report
Confluence
Формирование отчета

## Slide 5
End-to-End тестирование

## Slide 6
К чему готовиться?
Балансировщики | Сеть | Backend | CDN | 
 |  |  | Partners | OkkoCDN
? | ? |  | ? | ?
Количество пользователей = 1 500 000

## Slide 7
Схема сети
IP Fabric EVPN / VXLAN
Cloud infra
SPB
MSK
тесты
тесты
DCI EVPN
SPB2
MSK2

## Slide 8
К чему готовиться?
Балансировщики | Сеть | Backend | CDN | 
 |  |  | Partners | OkkoCDN
? |  |  | ? | ?
Количество пользователей = 1 500 000

## Slide 9
VRRP
standby
active
Application servers
active
Application servers
active
active
active
Балансировщики Haproxy

## Slide 10
Балансировка active/stanby
VRRP
standby
active
Application servers

## Slide 11
Балансировка active/active
App1
AppN
App1
AppN
VRRP
tcp mode
http mode
App1
AppN
tcp mode
http mode
Consistent hashieng
IPVS
IPVS
#1
#2
#3
BGP
BGP

## Slide 12
Application servers
BGP
BGP
20%
20%
30%
30%
Lo: 178.18.218.34/32
Load Balancing BGP Traffic with Unequal Bandwith

## Slide 13
Bandwidth community
Создаем bandwidth community
set policy-options community bw-20 members bandwidth:65000: 20000000
set policy-options community bw-30 members bandwidth:65000: 30000000
Создаем политику маршрутизации set policy-options policy-statement BALANCERS_in term OLD_BALANCERS from neighbor 169.254.0.3
set policy-options policy-statement BALANCERS_in term OLD_BALANCERS from neighbor 169.254.0.4
set policy-options policy-statement BALANCERS_in term OLD_BALANCERS then community add bw-20
set policy-options policy-statement BALANCERS_in term OLD_BALANCERS then accept
set policy-options policy-statement BALANCERS_in term NEW_BALANCERS from neighbor 169.254.0.5
set policy-options policy-statement BALANCERS_in term NEW_BALANCERS from neighbor 169.254.0.6
set policy-options policy-statement BALANCERS_in term NEW_BALANCERS then community add bw-30
set policy-options policy-statement BALANCERS_in term NEW_BALANCERS then accept
Применяем политику на группу пиров
set protocols bgp group BALANCERS import BALANCERS_in
Включаем multipath
set protocols bgp group BALANCERS multipath

## Slide 14
Bandwidth community
Route table ДО
178.18.218.34/32 (4 entries, 1 announced)
*BGP Preference: 170/-101
Next hop type: Router, Next hop index: 0
Next-hop reference count: 8
Source: 169.254.0.3
Next hop: 169.254.0.3 via irb.1121
Next hop: 169.254.0.4 via irb.1121
Next hop: 169.254.0.5 via irb.1121
Next hop: 169.254.0.6 via irb.1121
Route table ПОСЛЕ
178.18.218.34/32 (4 entries, 1 announced)
*BGP Preference: 170/-101
Next hop type: Router, Next hop index: 0
Next-hop reference count: 8
Source: 169.254.0.3
Next hop: 169.254.0.3 via irb.1121 balance 20%
Next hop: 169.254.0.4 via irb.1121 balance 20%
Next hop: 169.254.0.5 via irb.1121 balance 30%
Next hop: 169.254.0.6 via irb.1121 balance 30%
Проверено на: Juniper MX10003, MX304, MX204

## Slide 15
К чему готовиться?
Балансировщики | Сеть | Backend | CDN | 
 |  |  | Partners | OkkoCDN
 |  |  | ? | ?
Количество пользователей = 1 500 000
Битрейт на пользователя = 6.9 Mb/s
Ожидаемое количество трафика = 10.35 Tb/s

## Slide 16
Content Delivery Network (CDN)
Трафик
Пик в ЧНН
Емкость CDN
январь
июнь

## Slide 17
Content Delivery Network (CDN)
Трафик
Пик в ЧНН
Емкость CDN
июнь
декабрь
Max пик

## Slide 18
Content Delivery Network (CDN)
CDN | Емкость, Tbps | Распределение трафика
OkkoCDN | 5 | 50%
Партнерский CDN #1 | 3 | 25%
Партнерский CDN #2 | 2 | 12.5%
Партнерский CDN #3 | 2 | 12.5%

## Slide 19
Балансировка между CDN
CDN balancer
CDN #1
CDN #2
CDN #3
5 Tbps
3 Tbps
2 Tbps
2 Tbps
42
28
28
100
weight
capacity
live_extcdn_percentage = 50
weight_cdn1 = X weight_cdn2 = Y weight_cdn3 = Z

## Slide 20
К чему готовиться?
Балансировщики | Сеть | Backend | CDN | 
 |  |  | Partners | OkkoCDN
 |  |  |  | ?
Количество пользователей = 1 500 000

## Slide 21
Uplinks
Тип | Анонсы | Емкость
Transit | Full-View + default | 40 - 400 Gbps
IX | Префиксы участников | 20 – 400 Gbps
Partial / PNI | Свои префиксы | 10 – 100 Gbps

## Slide 22
Балансировка между Uplinks
Трафик 1 Tb/s
Cache servers
router
Routing policy
IPT 200Gb/s
IPT 200Gb/s
IPT 200Gb/s
IX 200Gb/s
IX 200Gb/s
IX 100Gb/s
IPT 100Gb/s
IPT 100Gb/s
IPT 100Gb/s
IPT 100Gb/s
IPT 100Gb/s
IPT 100Gb/s
PNI 100Gb/s
IPT 80Gb/s
IPT 40Gb/s
PNI 40Gb/s
PNI 10Gb/s

## Slide 23
Uplinks
Okko BGP best path selection:
Local Preference
MED (always-compare-med)
AS PATH
Тип | Анонсы | Емкость | Приоритет
Transit | Full-View + default | 40 - 400 Gbps | 3
IX | Префиксы участников | 20 – 400 Gbps | 2
Partial / PNI | Свои префиксы | 10 – 100 Gbps | 1
Default BGP best path selection:
Local Preference
AS PATH
MED

## Slide 24
auto-sensing of link-bandwidth
Устанавливаем link bandwidith
set interfaces irb unit 1701 bandwidth 40g
set interfaces irb unit 1702 bandwidth 20g
set interfaces irb unit 1703 bandwidth 20g
set interfaces irb unit 1704 bandwidth 100g
set interfaces irb unit 1705 bandwidth 20g
Применяем auto-sense set protocols bgp group ISP1 link-bandwidth auto-sense set protocols bgp group ISP2 link-bandwidth auto-sense
set protocols bgp group ISP3 link-bandwidth auto-sense
set protocols bgp group ISP4 link-bandwidth auto-sense
set protocols bgp group ISP5 link-bandwidth auto-sense
Включаем multipath
set routing-options multipath

## Slide 25
Bandwidth community
Route table ПОСЛЕ
1.1.1.0/24 5 entries, 1 announced)
*BGP Preference: 170/-101
Next hop type: Router, Next hop index: 0
Next-hop reference count: 318744
Source: 194.186.23.198
Next hop: 194.186.23.198 via irb.1701 balance 20%
Next hop: 188.170.166.20 via irb.1702 balance 10%
Next hop: 212.188.60.62 via irb.1703 balance 10%
Next hop: 212.164.57.225 via irb.1704 balance 50%
Next hop: 188.43.205.210 via irb.1705 balance 10%
Route table ДО
1.1.1.0/24 5 entries, 1 announced)
*BGP Preference: 170/-101
Next hop type: Router, Next hop index: 0
Next-hop reference count: 318744
Source: 194.186.23.198
Next hop: 194.186.23.198 via irb.1701
Next hop: 188.170.166.20 via irb.1702
Next hop: 212.188.60.62 via irb.1703
Next hop: 212.164.57.225 via irb.1704
Next hop: 188.43.205.210 via irb.1705

## Slide 26
Балансировка между Uplinks
Трафик 1 Tb/s
Cache servers
router
Routing policy
IPT 200Gb/s
IPT 200Gb/s
IPT 200Gb/s
IX 200Gb/s
IX 200Gb/s
IX 100Gb/s
IPT 100Gb/s
IPT 100Gb/s
IPT 100Gb/s
IPT 100Gb/s
IPT 100Gb/s
IPT 100Gb/s
PNI 100Gb/s
IPT 80Gb/s
IPT 40Gb/s
PNI 40Gb/s
PNI 10Gb/s
Routing platform

## Slide 27
Необходимость оптимизаций
Балансировщики | Сеть | Backend | CDN | 
 |  |  | Partners | OkkoCDN
Количество пользователей = 1 500 000
Битрейт на пользователя = 6.9 Mb/s
Ожидаемое количество трафика = 10.35 Tb/s
Общая емкость CDN = 12 Tb/s (5 + 3 + 2 + 2)

## Slide 28
Оптимизации
P2P (Peer to Peer CDN) – децентрализованная сеть, в которой пользователи распространяют контент между собой - JavaScript - WebRTC
H.265 HEVC (High Efficiency Video Coding) – формат видеосжатия с применением более эффективных алгоритмов по сравнению с H.264/MPEG-4 AVC
Снижение трафика на 10-15%

## Slide 29
Немного статистики
CDN | Сеть
Partners | 3.05 Tb/s
OkkoCDN | 3.47 Tb/s
Total | 6.52 Tb/s
RPS | Сеть
External | 25K
Internal | 120K
CDN | 450K
Логи | Сеть
Скорость | 2 Gb/s
Объем | 2.2 PB
Время хранения | до 30 дней
Атаки | Сеть
Количество | 9
Max RPM | 2.16 Mil
Страны | RU, US, DE, FR, CZ
~ 1 млн зрителей

## Slide 30
Остались вопросы?
СПАСИБО
Обратная связь
Для связи