## Slide 1
Инфраструктура
ML кластера - всегда есть место для напильника,
или как из рельса
и набора надфилей получить ...
Павел Михайлик
Старший консультант по сетевому аудиту
«Инфосистемы Джет»

## Slide 2: СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ
  Введение
  Базовое описание предмета обсуждения
  Немного техники
  PFC
  ECN
  DCQCN
  ECMP
  Тесты
  Результаты и выводы
4
1
2
5
3

## Slide 3: Вводные тезисы
  Тема ML / AI становится массовой, и из ниши единичных гиперскейлеров уходит
  к новым участникам. При этом, одновременно проявляется целый ряд особенностей:
  Относительно малые
  в привычном понимании размеры кластеров (х10 – х100 GPU)
  Новые возможности Ethernet vs Infiniband позволяют строить вариативно
  Отсутствие у новых игроков долговременного опыта построения и эксплуатации
  в отличии от гиперскейлеров
  Итак, допустим мы построили кластер, добились работоспособности инфраструктуры, настроили ROCEv2, DCQCN и прочие страшные слова, - «работает –не трогай….».
  А если все же копнуть чуть глубже? Почему иногда стоит оптимизировать сетевую инфраструктуру
  и к каким результатам это может привести:
  предпосылки, подходы и примеры.

## Slide 4: Упрощенное описание архитектуры ML кластера
Frontend – обычная сеть,, нет специальных требований, скорости доступа 10/25/100G, трафик управления, загрузка входных данных, - сеть ЦОД как она есть
Вычислительные узлы, - специализированные сервера с GPU
Backend сеть, - предназначена для синхронизации результатов, требования к отсутствию потерь, максимальная производительность , скорости доступа 400/800G
Типовая фабрика ЦОД,
например EVPN-VXLAN
Gaudi, Nvidia Hxxx …
Mellanox Infiniband, Broadcom T4/T5 (ROCEv2), etc, - Low latency
Lossless
400/800G

## Slide 5: Почему Ethernet + ROCEv2 вместо Infiniband – аргументы
  Тут должна быть большая таблица с кучей метрик, комментариями, спорными отсылками к стоимости/логистике и прочее…
Notes: Пару слов про специфику прохождения трафика транзит против продуцирования и переход к тезисам формирующим требования к фабрике

## Slide 6: Почему Ethernet + ROCEv2 вместо Infiniband – аргументы достаточные в текущей реальности
  Тесты Ethernet ROCEv2, проведенные одним
  из локальных поставщиков, - проверялась работоспособность Ethernet для Backend сети
  с целью замены Infiniband, фактически продуктивный кластер перенесли на Ethernet.
  РЕЗУЛЬТАТЫ:
  Схема «взлетела»
  Проблем с работоспособностью не обнаружено
  Какой либо просадки производительности
  не выявлено
  СЛЕДСТВИЕ:
  Заказчик оставил продуктивный кластер работать
  на Ethernet
GTC March 2025 Keynote with NVIDIA CEO Jensen Huang
https://www.youtube.com/watch?v=1Oqt4zzxjTU&ab_channel=StarMedia
  Выступление представителя Nvidia, один
  из ключевых тезисов, - мы переходим на Ethernet, - эра Infiniband закончена
Notes: Пару слов про специфику прохождения трафика транзит против продуцирования и переход к тезисам формирующим требования к фабрике

## Slide 7: Общее описание объекта изучения
  ML кластер, - дорогая система для решения важных для бизнеса задач, обычно стоится как выделенная экосистема на специализированной инфраструктуре
  ДЛЯ КЛАСТЕРОВ ML НЕОБХОДИМА СПД
  С ДОВОЛЬНО СПЕЦИФИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМИ:
    Размер относительно небольшой в сравнении
    с обычными сетями ЦОД (кейс гиперскейлеров
    мы не рассматриваем)
    Прокачка очень больших объемов данных
    Высокая чувствительность к потерям (так то потери формально недопустимы)
    Низкая энтропия потоков «elephant flow»
  ДОРОГОСТОЯЩИЕ СИСТЕМЫ, ЗАКУПАЕМЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ БИЗНЕС ЗАДАЧ
    Скорость решения задачи является критичной метрикой
    Эффективность на единицу стоимости является критичной метрикой

## Slide 8: Упрощенное описание цикла вычислений
Шаги 3-5 показаны условно, для разных топологий синхронизации схема слегка отличается (all2alll, all/reduce
и т п), в частности этапы 3 и 5 могут по факту быть одним этапом
X0, - время первичное настройки
X1, - время загрузки образца для расчета –определяется параметрами сети
X2, - время обработки образца
X3, - время передачи / синхронизации результатов
X4, - время расчета следующей конфигурации
X5, - время загрузки конфигурации
для следующего цикла
JCT = X0 + (X1 + X2 + X3 + X4 + X5) * Z
где Z = количество циклов
В случае когда значения X1-X5 являются величинами одного порядка, оптимизация эффективной пропускной способности кластерной сети, может заметно влиять
на длительность цикла и как следствие
на время выполнения задачи, для типовых сценариев ожидаемый диапазон
оптимизации 5-25%
КПД загрузки GPU составляет обычно 50-70%, - фактически до половины времени, система не производит ту работу ради которой строилась

## Slide 9: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ для реализации backend сети на ethernet
PFC
ECN
ECMP
  Мы не рассматриваем оптимизацию
  на уровне алгоритмов вычислений и прочих «программных» слоев, — это отдельная независимая тема, предметом обсуждения является именно сетевая инфраструктура, тюнинг которой потенциально может дать дополнительный прирост КПД системы
  в дополнении к ухищрениям коллег
  от DevOps.

## Slide 10: Немного о механике

## Slide 11
  Основной принцип, - сигнализация соседу
  в случае локальной перегрузки, определяемой на основании превышения заполнения очереди, возможна настройка отдельных параметров для каждого класса / очереди
ДЕТАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИКИ – ПРИМЕРЫ, - PFC
  БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ
  Побочные эффекты:
  PFC Storm
  Deadlock
Notes:   При превышении предела xOFF, на Leaf2 генерируется PFC Pause frame останавливающий передачу трафика со стороны SPINE. При этом, в случае если N достаточно велико, может складываться ситуация, при которой F2 < времени возврата F1 к xON, что в свою очередь приводит к генерации сигнала от SPINE к Leaf1 так до источника. Необходимо учитывать:
  Емкость headroom должна быть достаточной для приема пакетов отправляемых до обработки pause frame (при этом данная величина может отличаться на разных участках сети и для разных сценариев обмена – (S1+x2+S2)*Bw для Leaf2)
  Данный механизм провоцирует «пилообразный» профиль нагрузки, что не позволяет рационально использовать емкость сети (как пример аналогичного поведения – TCP synchronization)

## Slide 12
PFC - 0
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера
Перегрузок нет, жизнь прекрасна

## Slide 13
PFC - 1
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера
Перегрузка на Leaf2, интерфейс к DST (имеется ввиду узкое место, реакция идет
на переполнение ingress buffer, что является следствием), генерация PFC Pause frame от Leaf2, передача трафика идет без изменений, идет накопление трафика
в буфере Leaf2, объем (S1*Bw)
Notes:   При превышении предела xOFF, на Leaf2 генерируется PFC Pause frame останавливающий передачу трафика со стороны SPINE. При этом, в случае если N достаточно велико, может складываться ситуация, при которой F2 < времени возврата F1 к xON, что в свою очередь приводит к генерации сигнала от SPINE к Leaf1 так до источника. Необходимо учитывать:
  Емкость headroom должна быть достаточной для приема пакетов отправляемых до обработки pause frame (при этом данная величина может отличаться на разных участках сети и для разных сценариев обмена – (S1+x2+S2)*Bw для Leaf2)
  Данный механизм провоцирует «пилообразный» профиль нагрузки, что не позволяет рационально использовать емкость сети (как пример аналогичного поведения – TCP synchronization)

## Slide 14
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера
Перегрузка на Leaf2, интерфейс к DST, генерация PFC Pause frame от Leaf2, PFC Pause frame обработан на SPINE, передача трафика от SPINE прекращена, идет остаточное накопление трафика в буфере Leaf2 за счет уже сериализованых пакетов, общий объем D=(S1+x2+S2+x2)*Bw, в случае если D+xOFF >=DROP - потери
ПАУЗА ПЕРЕДАЧИ = 0
PFC - 2
Notes:   При превышении предела xOFF, на Leaf2 генерируется PFC Pause frame останавливающий передачу трафика со стороны SPINE. При этом, в случае если N достаточно велико, может складываться ситуация, при которой F2 < времени возврата F1 к xON, что в свою очередь приводит к генерации сигнала от SPINE к Leaf1 так до источника. Необходимо учитывать:
  Емкость headroom должна быть достаточной для приема пакетов отправляемых до обработки pause frame (при этом данная величина может отличаться на разных участках сети и для разных сценариев обмена – (S1+x2+S2)*Bw для Leaf2)
  Данный механизм провоцирует «пилообразный» профиль нагрузки, что не позволяет рационально использовать емкость сети (как пример аналогичного поведения – TCP synchronization)

## Slide 15
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера
На Leaf2 продолжается генерация PFC Pause frame, начато опустошение буфера на Leaf2, начато заполнение буфера на SPINE
PFC - 3
ПАУЗА ПЕРЕДАЧИ = х2
Notes:   Емкость headroom должна быть достаточной для приема пакетов отправляемых до обработки pause frame (при этом данная величина может отличаться на разных участках сети и для разных сценариев обмена – (S1+x2+S2)*Bw для Leaf2)
  Данный механизм провоцирует «пилообразный» профиль нагрузки, что не позволяет рационально использовать емкость сети (как пример аналогичного поведения – TCP synchronization)

## Slide 16
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера
На Leaf2 продолжается генерация PFC Pause frame, продолжается опустошение буфера на Leaf2, начата генерация PFC Pause frame на SPINE, продолжается заполнение буфера на SPINE
ПАУЗА ПЕРЕДАЧИ = X2 + F2 + S2
PFC - 4

## Slide 17
На Leaf2 продолжается генерация PFC Pause frame, продолжается опустошение буфера на Leaf2, продолжается генерация PFC Pause frame на SPINE, продолжается заполнение буфера на SPINE, остановлена передача на Leaf1, начато заполнение буфера на Leaf1
ПАУЗА ПЕРЕДАЧИ = X2 + F2 + S2 + X3 + S3
PFC - 5
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера
Notes:   При превышении предела xOFF, на Leaf2 генерируется PFC Pause frame останавливающий передачу трафика со стороны SPINE. При этом, в случае если N достаточно велико, может складываться ситуация, при которой F2 < времени возврата F1 к xON, что в свою очередь приводит к генерации сигнала от SPINE к Leaf1 так до источника. Необходимо учитывать:
  Емкость headroom должна быть достаточной для приема пакетов отправляемых до обработки pause frame (при этом данная величина может отличаться на разных участках сети и для разных сценариев обмена – (S1+x2+S2)*Bw для Leaf2)
  Данный механизм провоцирует «пилообразный» профиль нагрузки, что не позволяет рационально использовать емкость сети (как пример аналогичного поведения – TCP synchronization)

## Slide 18
На Leaf2 продолжается генерация PFC Pause frame, продолжается опустошение буфера на Leaf2, продолжается генерация PFC Pause frame на SPINE, остановлена передача на Leaf1, начато заполнение буфера на Leaf1
ПАУЗА ПЕРЕДАЧИ = X2 + F2 + S2 + X3 + S3 + X3
PFC - 6
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера

## Slide 19
На Leaf2 продолжается генерация PFC Pause frame, продолжается опустошение буфера на Leaf2, продолжается генерация PFC Pause frame на SPINE, остановлена передача на Leaf1, начата генерация PFC Pause frame на Leaf1
ПАУЗА ПЕРЕДАЧИ = X2 + F2 + S2 + X3 + S3 + X3 + F3
PFC - 7
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера
Notes:   При превышении предела xOFF, на Leaf2 генерируется PFC Pause frame останавливающий передачу трафика со стороны SPINE. При этом, в случае если N достаточно велико, может складываться ситуация, при которой F2 < времени возврата F1 к xON, что в свою очередь приводит к генерации сигнала от SPINE к Leaf1 так до источника. Необходимо учитывать:
  Емкость headroom должна быть достаточной для приема пакетов отправляемых до обработки pause frame (при этом данная величина может отличаться на разных участках сети и для разных сценариев обмена – (S1+x2+S2)*Bw для Leaf2)
  Данный механизм провоцирует «пилообразный» профиль нагрузки, что не позволяет рационально использовать емкость сети (как пример аналогичного поведения – TCP synchronization)

## Slide 20
На Leaf2 продолжается генерация PFC Pause frame, продолжается опустошение буфера на Leaf2, продолжается генерация PFC Pause frame на SPINE, продолжается генерация PFC Pause frame на Leaf1, остановлена передача на SRC, продолжается заполнение буфера Leaf1
ПАУЗА ПЕРЕДАЧИ = X2 + F2 + S2 + X3 + S3 + X3 + F3 + X4 + S4 + X4
PFC - 8
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера

## Slide 21
На Leaf2 прекращена генерация PFC Pause frame, продолжается опустошение буфера на Leaf2, продолжается генерация PFC Pause frame на SPINE, продолжается генерация PFC Pause frame на Leaf1, остановлена передача на SRC, начата передача от SPINE, начато опустошение буфера SPINE
ПАУЗА ПЕРЕДАЧИ = X2 + F2 + S2 + X3 + S3 + X3 + F3 + X4 + S4 + X4 + X2 + S2* (ЛУКАВСТВО)
PFC - 9
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера

## Slide 22
Прекращена генерация PFC Pause frame на SPINE, продолжается генерация PFC Pause frame на Leaf1, возобновлена передача от Leaf1, начато опустошение буфера Leaf1
ПАУЗА ПЕРЕДАЧИ = X2 + F2 + S2 + X3 + S3 + X3 + F3 + X4 + S4 + X4 + X2 + S2* (ЛУКАВСТВО)
PFC - 10
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера
Notes:   При превышении предела xOFF, на Leaf2 генерируется PFC Pause frame останавливающий передачу трафика со стороны SPINE. При этом, в случае если N достаточно велико, может складываться ситуация, при которой F2 < времени возврата F1 к xON, что в свою очередь приводит к генерации сигнала от SPINE к Leaf1 так до источника. Необходимо учитывать:
  Емкость headroom должна быть достаточной для приема пакетов отправляемых до обработки pause frame (при этом данная величина может отличаться на разных участках сети и для разных сценариев обмена – (S1+x2+S2)*Bw для Leaf2)
  Данный механизм провоцирует «пилообразный» профиль нагрузки, что не позволяет рационально использовать емкость сети (как пример аналогичного поведения – TCP synchronization)

## Slide 23
Восстановление потока
ПАУЗА ПЕРЕДАЧИ = X2 + F2 + S2 + X3 + S3 + X3 + F3 + X4 + S4 + X4 + X2 + S2* (ЛУКАВСТВО)
PFC -11
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера
Notes: Перекресток / гаишник с палочкой

## Slide 24
  ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП
  — сигнализация получателю в случае локальной перегрузки, определяемой
  на основании превышения заполнения очереди, возможна настройка отдельных параметров для каждого класса / очереди, получатель генерирует сигнал отправителю
  о необходимости снизить скорость
  Плавная подстройка скорости
  под доступную полосу, медленная
  в сравнении с PFC скорость реакции
ДЕТАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИКИ – ПРИМЕРЫ, - ECN

## Slide 25
ECN - 0
Нет перегрузок – все отлично, пакеты передаются
с маркером ECN capable 0x01 or 0x10
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера

## Slide 26
Перегрузка на Leaf2 – Bs > WREDmin, часть транзитного трафика маркируется ECN 0x11
ВРЕМЯ ОТ ТРИГГЕРА ПЕРЕГРУЗКИ = 0
ECN - 1
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера

## Slide 27
Перегрузка на Leaf2 – Bs > WREDmin, часть транзитного трафика маркируется ECN 0x11, DST начинает генерировать CNP в соответствии с входящим ECN, продолжается прирост буфера Leaf2, по мере роста доля ECN 0x11 маркеров приростает
ВРЕМЯ ОТ ТРИГГЕРА ПЕРЕГРУЗКИ = S1 + X1 + S0
ECN - 2
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера

## Slide 28
Перегрузка на Leaf2 – Bs > WREDmin, часть транзитного трафика маркируется ECN 0x11, DST продолжает генерировать CNP в соответствии с входящим ECN, продолжается прирост буфера Leaf2, по мере роста доля ECN 0x11 маркеров приростает
ВРЕМЯ ОТ ТРИГГЕРА ПЕРЕГРУЗКИ = S1 + X1 + S0 + X1 + S1
ECN - 3
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера

## Slide 29
Перегрузка на Leaf2 – Bs > WREDmin, часть транзитного трафика маркируется ECN 0x11, DST продолжает генерировать CNP в соответствии с входящим ECN, продолжается прирост буфера Leaf2, по мере роста доля ECN 0x11 маркеров приростает
ВРЕМЯ ОТ ТРИГГЕРА ПЕРЕГРУЗКИ = S1 + X1 + S0 + X1 + S1 + X2 + S2
ECN – 4
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера

## Slide 30
Перегрузка на Leaf2 – Bs > WREDmin, часть транзитного трафика маркируется ECN 0x11, DST продолжает генерировать CNP в соответствии с входящим ECN, продолжается прирост буфера Leaf2, по мере роста доля ECN 0x11 маркеров приростает
ВРЕМЯ ОТ ТРИГГЕРА ПЕРЕГРУЗКИ = S1 + X1 + S0 + X1 + S1 + X2 + S2 + X3 + S3
ECN - 5
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера

## Slide 31
Перегрузка на Leaf2 – Bs > WREDmin, часть транзитного трафика маркируется ECN 0x11, DST продолжает генерировать CNP в соответствии с входящим ECN, продолжается прирост буфера Leaf2, по мере роста доля ECN 0x11 маркеров приростает, SRC снижают поток в соответствии с CNP1
ВРЕМЯ ОТ ТРИГГЕРА ПЕРЕГРУЗКИ = S1 + X1 + S0 + X1 + S1 + X2 + S2 + X3 + S3 + X4 + S4
ECN - 6
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера

## Slide 32
Перегрузка на Leaf2 – Bs > WREDmin, часть транзитного трафика маркируется ECN 0x11, DST продолжает генерировать CNP в соответствии с входящим ECN, продолжается прирост буфера Leaf2, по мере роста доля ECN 0x11 маркеров приростает, SRC снижают поток в соответствии с CNP1
ВРЕМЯ ОТ ТРИГГЕРА ПЕРЕГРУЗКИ = S1 + X1 + S0 + X1 + S1 + X2 + S2 + X3 + S3 + X4 + S4 + X4 + S3 + X3
ECN - 7
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера

## Slide 33
Через некоторое время, к Leaf2 приходит поток сформированный с учетом первичной реакции на CNP, все это время буфер может продолжать наполнение, вплоть до достижения предела емкости, мало того, даже если этот предел
не достигнут, динамики снижения скорости может быть недостаточно
для исключения потерь
ВРЕМЯ ОТ ТРИГГЕРА ПЕРЕГРУЗКИ = S1 + X1 + S0 + X1 + S1 + X2 + S2 + X3 + S3 + X4 + S4 + X4 + S3 + X3 + S2 + X2
ECN - 8
  S – время внутренней обработки и/или генерации сигнального пакета
  X – время доставки
  по каналу
  F1 – время заполнения локального буфера
  N – количество узлов источников
  Bw – максимальный принимаемый поток
  Bs – заполнение буфера
Notes: Гонец от принимающей стороны

## Slide 34
СМЕШИВАЕМ, НО НЕ ВЗБАЛТЫВАЕМ, — DCQCN
Как бы получить плюсы, но избавится
от недостатков……
ECN – подстраивается под актуально доступную полосу, но скорость реакции не гарантирует отсутствие потерь
PFC – быстрый эффект, но снижает эффективность использования полосы
1
2
3

## Slide 35
Leaf2 – перегрузка, генерирует ECN 0x11 и PFC pause, разгружается буфер поскольку трафик не поступает
SPINE – генерирует ECN 0x11, рост загрузки буфера ввиду блокирования передачи по PFC, xON не достигнут
Leaf1 – входящий поток снижен на основании CNP, исходящий не ограничен, загрузка буфера снижается и прошла отметку WREDmin – прекращена генерация ECN 0x11
PFC
ECN
* на самом деле конечно картина с буфером намного сложнее, но это мы рассмотрим в другой раз
*
DCQCN - упрощенно

## Slide 36
  Допустим источники генерируют условно синхронные потоки данных с равномерным распределением по получателям и энтропия полей заголовков достаточна для равномерного распределения, чаще всего в больших ЦОД так и бывает, ведь правда?
  На транзитных сетевых устройствах, производится классификация потоков (скорее инвентаризация), и их распределение между исходящими интерфейсами, при наличии нескольких путей, производится распределение потоков между имеющимися путями, привязка потока к конкретному пути производится
  на основании вычисляемой HASH функции, применяемой к полям заголовка
  HASH (HEADER) > map to bucket (1-64)
  bucket > map to port
  b1-8 > port1
  b9-16 > port1
  b17-24 > port1
  …………
ДЕТАЛИЗАЦИЯ – ECMP

## Slide 37
  Не рассматриваем
  для упрощения
  Источников не слишком много, - это не ферма с ВМ – тут каждый порт «сам себе в поле агроном»
  Путей условно 20 / 30, источников локально в том же диапазоне, удаленных целей 100 / 200 ?, старый добрый Гаусс не гарантирует приемлемой вероятности ровного распределения
  с такими вводными
  Elephant flow, вариабельность полей SRC / DST недостаточна для равномерного распределения
  с учетом того что количество потоков сравнимо
  с количеством bucket
  Разброс нагрузки между параллельными путями min / max > 20%, не удивительно, - если у нас небольшой кластер то количество уникальных flow например условно 100, при делении
  на 64 bucket / 8 links….
ECMP ПРИ НИЗКОЙ ЭНТРОПИИ ПОТОКОВ
Notes: Зная топологию на каждой из фаз, можно поиграть с полиномами расчета HASH, или даже озаботиться адаптацией адресации к алгоритмам для выравнивания распределения, но в общем если не уходить в глубокий перфекционизм картина не слишком позитивная

## Slide 38
норма
Буфер > WREDmin
Буфер > xOFF
Блок по PFC Pause
400/800G
X*400/800G
PFC Pause
ECN 0x11
CNP
Замедление по CNP
Представим себе операционное состояние фабрики «в моменте», - сколько у нас замечательных метрик, триггеров, прямых и косвенных зависимостей, а если в динамике….
ДИСКОТЕКА 80

## Slide 39
мало – плохо, много – плохо
середины не найти?
если вам на сложность ….. - вы на правильном пути!
Время реакции на сигнализацию ECN/CNP вариабельно
Размер headroom buffer достаточный для гарантированного приема «остаточных пакетов» может отличатся в зависимости
от количества активных источников топологии
Недостаточно агрессивное снижение скорости по CNP может привести
к срабатыванию PFC
Слишком резкое снижение скорости уменьшает эффективность использования полосы…..
Количество актуальных параметров и их взаимное влияние различно для разных топологий и фаз обмена
Недостаточная энтропия для корректной балансировки ECMP
СВОДНЫЙ СПИСОК ПРОБЛЕМНЫХ
МОМЕНТОВ (УПРОЩЕННО)

## Slide 40
ТЮНИНГ, МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ
В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ МЫ РАССМАТРИВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ПОДХОДЫ:
ECN – КОРРЕКТИРОВКА,
ПОИСК ЗАВИСИМОСТЕЙ
ECMP – УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ НИЗКОЙ ЭНТРОПИИ

## Slide 41
БАЗОВОЕ ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ТЕСТИРОВАНИЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ:
(Gaudi2)
КОММУТАТОРЫ:
Whitebox 64*800G (T5)
Whitebox 64*400G (T4)
LOAD:
vLLM
HCCL
DATA TRANSFER TOPOLOGY:
All-to-All with variations
AllReduse
etc….
Notes: Habana Collective
Communication Library HCCL), which o[ers an NCCL-compatible API, 6qsfp-dd

## Slide 42: ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

## Slide 43
  BUS BANDWIDTH – ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СЕТИ
КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ:
WREDmin
WREDmax
  Модификация параметров ECN позволяет увеличить эффективную пропускную способность на 30+%
Chart: BUSbw to ECN max tuning (ECN min 200KB)
| 500000 | 1000000 | 2000000 | 2500000 | 5000000 | 10000000
BUSbw DP 1% | 25.22 | 26.75 | 28.89 | 30.33 | 36.89 | 39.29
BUSbw DP 5% | 25.24 | 25.34 | 29.42 | 30.94 | 32.58 | 33.92
BUSbw DP 10% | 24.62 | 27.6 | 29.06 | 28.56 | 30.03 | 31.9
Chart: BUSbw to ECN min tuning (ECN max 5MB)
| 200000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 2500000
BUSbw DP 1% | 36.89 | 33.89 | 35.55 | 34.76 | 34.16
BUSbw DP 5% | 32.58 | 31.73 | 33.34 | 33.76 | 33.69
BUSbw DP 10% | 30.03 | 30.48 | 32.34 | 33.06 | 33.2
МАНИПУЛЯЦИИ ПАРАМЕТРАМИ БУФЕРА ECN
Notes: Bus bandwidth refers to the amount of data transferred across the communication bus at a
given time, typically measured in Gigabytes per second (GBps).

## Slide 44
  JCT – ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ
КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ:
WREDmin
WREDmax
  Модификация параметров ECN
  позволяет снизить JCT на 20+%
Chart: JCT to ECN max tuning (ECN min 200KB)
| 500000 | 1000000 | 2000000 | 2500000 | 5000000 | 10000000
JCT DP 1% | 58.32 | 55.5 | 52.07 | 50.03 | 42.77 | 40.72
JCT DP 5% | 58.27 | 58.45 | 51.3 | 49.23 | 47.19 | 45.72
JCT DP 10% | 59.52 | 54.08 | 51.82 | 52.56 | 50.45 | 48.02
МАНИПУЛЯЦИИ ПАРАМЕТРАМИ БУФЕРА ECN

## Slide 45
Chart: JCT to ECMP mode
| JTC AllReduce | JTC AlltoAll
ECMP perflow | 66 | 23
ECMP perpacket | 39 | 24
ECMP + DLB | 40 | 31
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ECMP
(ДАННЫЕ НЕПУБЛИЧНЫХ ТЕСТОВ)
+25%
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ECMP ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ
  При этом для различных топологий результаты отличаются радикально
Notes: “flowlets” if the inter-packet gap exceeds 16
microseconds

## Slide 46: ВЫВОДЫ
  Программисты оптимизируют код
  Архитекторы оптимизируют алгоритмы и структуру
  Аналитики причесывают входные данные/математику
  Админы пишут скрипты автоматизации и тесты
  СЕТЕВИКИ ОПТИМИЗИРУЮТ СПД
  (ROCEV2 PFC/ECN TUNING)
  X + Y
  Тюнинг инфраструктуры
  не является «золотой пулей»
  сам по себе, но если наши гонщики будут иметь запас «лошадок»– шансы несколько меняются, сколько мы готовы игнорировать, 1%, 3%, 10% ????

## Slide 47: ИТОГ
  Теоретические измышления получили
  практическое подтверждение
  Для заказчиков которые входят в данную нишу,
  с большой долей вероятности будет затруднительно самостоятельно задействовать такого рода экспертизу
  При грамотной настройке сетевой инфраструктуры кластера, возможно добиться заметного улучшения производительности системы в целом в сравнении
  с стандартными настройками

## Slide 48: Ряд полезных ссылок для ознакомления с темой
Congestion Control for Datacenter Networks:
A Control-Theoretic Approach
https://ieeexplore.ieee.org/document/10082870
Predictive Queue-Based Rate Control for Low Latency in Lossless Data Center Networks
https://ieeexplore.ieee.org/document/10423851
Cisco Data Center Networking Blueprint for AI/ML Applications
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/dcn/whitepapers/cisco-data-center-networking-blueprint-for-ai-ml-applications.html
DCQCN CC Algorithm
https://enterprise-support.nvidia.com/s/article/DCQCN-CC-algorithm
Understanding RoCEv2 Congestion Management
https://enterprise-support.nvidia.com/s/article/understanding-rocev2-congestion-management
Load Balancing in Data Center
https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/nce/load-balancing-in-data-center/load-balancing-in-data-center.pdf

## Slide 49
Отзывы, пожелания
Павел Михайлик
Старший консультант по сетевому аудиту
«Инфосистемы Джет»