## Slide 1
Новые функции коммутаторов Mikrotik - vxlan, qos, l3hw, hw fastrack
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 2
ОБО МНЕ
ФИО | Козлов Роман
Контакты | t.me/soriel
Возраст | 37
Сертификаты Mikrotik | MTCNA*, MTCRE*, MTCWE*, MTCTCE*, MTCUME*, MTCINE*, MTCIPv6E*, MTCSE*, MTCSWE*, Trainer*
Компания | IntegraSky
Должность | Технический директор
Технологии и профессиональные интересы | Сети, wifi, виртуализация, сервера, linux, безопасность, windows и etc
Дополнительно | Участвую в подкасте linkmeup, веду курсы MikroTik
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 3
О ЧЕМ Я РАССКАЖУ В ДОКЛАДЕ
L3HW
HW FastTrack
HW QoS
HW VXLAN
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 4
01
Вводное слово
О чем все это?
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 5
О чем я буду говорить
За прошедшие годы коммутационные возможности RouterOS изменились в лучшую сторону
Компания MikroTik изменила свой подход к маршрутизации – если раньше была ставка на производительность CPU и количество ядер, то теперь это комбинация аппаратных чипов и CPU
Я буду говорить о CRS3XX, CRS5XX и о CCR2116 и CCR2216
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 6
О чем я не буду говорить
Старайтесь избегать коммутаторов СRS1XX и CRS2XX
Не покупайте в корпоративные проекты коммутаторы только на SwOS – CCS3XX
Не буду говорить о CCR1XXX и CCR2004
Так же этот доклад не относится к SOHO устройствам MikroTik
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 7
Используемые материалы
help.mikrotik.com
mikrotik.com
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 8
02
L3HW
Через много лет MikroTik стали нормальными L3 коммутаторами
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 9
L3HW
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 10
L3HW – количество префиксов
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT
Аппаратная память ограничена возможностями чипов – максимальное количество маршрутов 240к
Разные префиксы занимают разное количество ячеек в памяти – поэтому, точное количество префиксов оценить сложно
Whole-byte IP префиксы занимают ячейки более эффективно
С помощью routing filter возможно подавлять L3HW
/interface/ethernet/switch/l3hw-settings/advanced/monitor
/interface/ethernet/switch/l3hw-settings/monitor

## Slide 11
Сценарии использования L3HW
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT
Маршрутизация внутри организации между сетями - InterVlan Routing
Небольшие операторы связи без использования bgp full view – default
Операторы связи с подключенным IX
Небольшие операторы связи c full view и объемными фильтрами для основных потоков трафика

## Slide 12
Подавление L3HW
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT
Отключение с помощью routing filter для всего ospf
/routing/ospf/instance set [find name=instance1] in-filter-chain=ospf-in /routing/filter/rule add chain="ospf-in" rule="set suppress-hw-offload yes; accept”
Отключение L3HW на WAN или Management
:foreach i in=[/interface/list/member/find where list=WAN or list=MGMT]
do={/interface/ethernet/switch/port set [/interface/list/member/get $i interface] l3- hw-offloading=no }

## Slide 13
Немного тестов
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 14
03
HW FastTrack
Когда ACL недостаточно
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 15
HW FastTrack
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT
Для ограничения доступа часто недостаточно ACL правил
Проблема заключается в односторонних правилах – где требуется доступ только с одной стороны – например из локальной сети в интернет, а из интернета в локальную сеть не требуется
В MikroTik для решения данной задачи используется подавление L3HW и перенаправление данного трафика на CPU и следовательно в полноценный /ip firewall с connection tracking
В зависимости от модели оборудования существует возможность отправить established/related трафик в аппаратный FastTrack

## Slide 16
FastTrack
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT
FastTrack – действие в firewall, которое позволяет пройти таблицы /ip firewall более быстрым путем и тем самым увеличить производительность роутера
Поддерживает только UDP и TCP
FastTrack IPv4 поддерживает NAT
7.18 – ipv6 FastTrack
Некоторые устройства поддерживают возможность использования ipv4 FastTrack через аппаратные возможности чипа коммутатора
Таким образом возможно приблизить производительность полноценного state full firewall к скорости интерфейсов

## Slide 17
FastTrack пропускает
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT
firewall
connection tracking
simple queues
queue tree with parent=global (возможны только очереди с метками no-mark)
IP accounting
IPSec
hotspot
VRF

## Slide 18
FastTrack HW не бесконечен
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 19
FastTrack + ACL + Firewall
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT
Старайтесь использовать ACL где это возможно
  /interface ethernet switch rule
  add comment="Guest to local" dst-address=192.168.0.0/255.255.0.0 new-dst-ports="" src-address=192.168.110.128/255.255.255.128 switch=switch1 add comment="Guest to local" dst-address=10.0.0.0/255.0.0.0 new-dst-ports="" src-address=192.168.110.128/255.255.255.128 switch=switch1add comment="Guest to local" dst-address=172.16.0.0/255.240.0.0 new-dst-ports="" src-address=192.168.110.128/255.255.255.128 switch=switch1
Перенаправляйте в /ip firewall только то что необходимо
  /interface ethernet switch rule
  add comment="Management to CPU" redirect-to-cpu=yes src-address=192.168.106.0/255.255.255.0 switch=switch1
  add comment="Management to CPU" dst-address=192.168.106.0/255.255.255.0 redirect-to-cpu=yes switch=switch
Используйте аппаратный FastTrack только там где необходимо
  /ip firewall filter
  add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related hw-offload=yes protocol=tcp
  add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related hw-offload=no
  add action=accept chain=forward connection-state=established,related
  add action=accept chain=forward src-address-list=management

## Slide 20
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT
FastTrack HW+ NAT

## Slide 21
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT
FastTrack HW+ NAT

## Slide 22
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT
FastTrack+ NAT

## Slide 23
04
HW QoS
Когда твоя сеть гладкая и шелковистая
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 24
HW QoS
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT
C версии RouterOS 7.14 появилась возможность использовать аппаратный QoS
Не зависимая функция от L3HW, которая позволяет распределить очереди между различными потоками трафика на портах коммутатора
Возможно использовать 8 очередей на каждом интерфейсе коммутатора
Возможно использовать классификаторы на основе 802.1p и DSCP
Возможно использовать switch rules для назначения различных профилей трафика
Есть примеры огранизации QoS для Dante
С версии 7.18 появилась поддержка RDMA over Converged Ethernet
Есть возможность устанавливать на разные очереди egress скорости

## Slide 25
HW QoS
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 26
HW QoS
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 27
05
HW VXLAN
Дождались, но не до конца
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 28
HW Vxlan
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT
Начиная с версии Routeros 7.18, была представлена ​​первоначальная поддержка HW offload VXLAN.
Необходима включенная опция L3HW
Необходимо настроить bridge vlan filtering
Не все устройства CRS3XX поддерживают HW VLAN

## Slide 29
Поддержка Vxlan
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT

## Slide 30
HW Vxlan 7.18
LINKMEETUP
МИТАП ОТ IT ДЛЯ IT
На текущий момент, только статический VLAN
VTEP не поддерживаются чере ECMP
VTEP не поддерживает VLAN tag
VTEP не поддерживает bonding
VTEP не поддерживаются на multicast
VTEP не могут работать в VRF
VTEP не поддерживаются IPv6
Bridged VXLAN interfaces не поддерживают MLAG
Bridged VXLAN interfaces не поддерживают IGMP snooping
Маршрутизация между различными VXLAN VNI не поддерживается

## Slide 31
Спасибо за внимание!
Пишите свои вопросы в чат Telegram: @MikTrain
Мои контакты: Роман Козлов
trainer@mikrotik-training.ru
+7 495 256-9-256
Telegram: @soriel
Feedback
http://mkrtk.ru/linkmeetup2025
Презентация