## Slide 1
JET NGFW LAB: МЕТОДИКА И КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ
ЕВГЕНИЙ ПУЗАКОВ
Ведущий инженер по информационной безопасности, «Инфосистемы Джет»

## Slide 2: СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Функциональное тестирование
| 01-13
Нагрузочное тестирование
| 28-32
Результаты 2025
| 14-27
Что будет дальше?
| 33-47

## Slide 3: Функциональное тестирование – это
Инструмент для ИБ-специалистов, независимый от производителей
Тестирование популярных NGFW с включенными модулями
безопасности
Условия приближены к реальным

## Slide 4: Функциональное тестирование
Один унифицированный демостенд
Более 260 параметров по одной методике
Опубликовано 10 решений
Прозрачная методика
Возможность удобного поиска
и скачивание результатов

## Slide 5: Функциональное тестирование
СХЕМА ДЕМОСТЕНДА
Сегмент тестовых АРМ
Сегмент тестовых серверов
KaliLinux
Внешняя сеть
Win10
Win8
Linux
Win7
Тестируемое решение
Сторонний МСЭ для тестирования VPN
Тестовый АРМ
DMZ
AD/DMZ/RADIUS

## Slide 6: Нагрузочное тестирование
ЗАДАЧА
Определить предельную производительность NGFW, при превышении которой его работа становится нестабильной либо не выполняются заявленные функции безопасности.
Сравнить пропускную способность, заявленную производителем, с результатом на нашем
демостенде.

## Slide 7: Нагрузочное тестирование
ОПИСАНИЕ СТЕНДА
Коммутатор
NGFW
nginx
APM Тестировщика
Trex /
Yandex. Tank
in
out
Gi2
Gi1
Gi4
Gi3
out
in

## Slide 8: Тест-кейсы 1
Максимальное число
пакетов в секунду
Работоспособность функций безопасности под нагрузкой
Максимальное число новых
соединений в секунду
Максимальное число конкурентных соединений в секунду
Определение максимальной пропускной способности (EMIX)
Максимальное число транзакций в секунду при инспекции TLS

## Slide 9: Тест-кейсы 2
Тесты с 5 объектами в Source
и с 5 объектами Destination
Уникальные тесты с проверкой работы кластера под нагрузкой
40 Гбит трафика
Тесты до 10 тысяч правил ACL
Тесты с 2000 правилами NAT

## Slide 10: Нагрузочное тестирование – это
ЗАДАЧА
Определить максимальную пропускную способность для трафика EMIX
ПРОЦЕСС ТЕСТА
Запустить генератор трафика:
Профиль трафика emix.py
В статистике генератора зафиксировать:
текущее значение пропускной способности
(в Гбит/с)
число потерь
Используя бинарный поиск, найти значение пропускной способности, при котором потери
сессий близки к 1%
Рекомендуемое время прохождения каждой
итерации теста — 5 минут
ТРАФИК | % BY BYTES | % BY PACKETS | % BY CONN
NFS (TCP) | 0,1 | 0,5 | 1
HTTP (TCP) | 33,44 | 25,2 | 19,94
HTTPS (TLS1.2) | 35,08 | 23,83 | 15,95
HTTP (POST) | 0,77 | 0,88 | 1,99
VIDEO_CALL | 20,09 | 19,03 | 1
RTP (UDP) | 0,84 | 11,52 | 1
SMB (TCP) | 1,45 | 1,59 | 5,38
DNS (UDP) | 0,26 | 2,55 | 7,98
SMTP (TCP) | 0,55 | 1,33 | 4,49
POP (TCP) | 0,16 | 0,59 | 1
IMAP (TCP) | 0,05 | 0,51 | 1
Generic TCP | 2,02 | 2,54 | 9,97
Generic UDP | 1,97 | 4,51 | 5,38
SIP (UDP) | 2,84 | 4,42 | 19,94
RDP (UDP) | 0,18 | 0,15 | 1,99
SYSLOG (UDP) | 0,09 | 0,47 | 1
SSH (TCP) | 0,08 | 0,38 | 1
ПРОФИЛЬ EMIX

## Slide 11: Нагрузочное тестирование
ПРИМЕР | МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В СЕКУНДУ MAX HTTP CPS

## Slide 12: Нагрузочное тестирование
ПРИМЕР | ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ (EMIX)

## Slide 13: Результаты 2025
Chart: % выполнения группы функционала российскими решениями
| Сетевые функции | Функции МСЭ | Функции NGFW/UTM | VPN | SD-WAN | Отказоустойчивость и кластеризация | Централизованное управление и отчетность | Интеграция | Эксплуатационные возможности
да | 0.66087 | 0.63333 | 0.49 | 0.55429 | 0 | 0.51111 | 0.7 | 0.54667 | 0.63333
нет | 0.26957 | 0.29167 | 0.45333 | 0.40571 | 1 | 0.46667 | 0.28333 | 0.4 | 0.3
с ограничениями | 0.069565 | 0.075 | 0.056667 | 0.04 | 0 | 0.022222 | 0.016667 | 0.053333 | 0.066667

## Slide 14: Что будет дальше?
Тестируются другие производители
При выходе новой версии — новый тест
Расширение методики тестирования

## Slide 15: Результаты тестирования и методика тестирования
https://ngfw.jet.su

## Slide 16
Спасибо
за внимание!